Załącznik nr 3

Znak sprawy: 03/PON30/U/LOG/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.

- Rodzaj pomiarów elektrycznych oraz ich liczba wyszczególniony jest w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby podanych pomiarów. Zamawiający dokona rozliczenia z Wykonawcą na podstawie faktycznej ilości wykonanych pomiarów w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym.

- Ogólne wymagania dotyczące sporządzania protokołów:

- wszystkie protokoły należy zebrać w jedną całość;

- na pierwszej stronie tytułowej protokołu należy wymienić osoby, które wykonały pomiary wraz z podaniem stosownych uprawnień;

- każda strona protokołu powinna być ponumerowana i zaopatrzona w oryginalną pieczęć firmy wykonującej pomiary oraz podpisy osób je wykonujące;

- w każdym protokole należy wymienić rodzaj i typ miernika użytego do pomiarów oraz jego aktualną legalizację;

- na każdy budynek powinien być sporządzony oddzielny protokół z pomiarami;

- protokół powinien być podzielony na części  - każda część protokołu powinna dotyczyć innego rodzaju pomiaru tzn.: ochrony przeciwporażeniowej, badania obwodu 1-fazowego, badania obwodu 3-fazowego, badania wyłącznika przeciwporażeniowego, badania instalacji odgromowej, badania wyłącznika różnicowoprądowego, uziemienia wyrównawczego, oświetlenia ewakuacyjnego;

- w każdej części protokołu pomiarowego wyniki pomiarów powinny być zawarte w tabeli przypisanej dla danego rodzaju pomiaru.

- Protokoły z badań powinny składać się z:

- dla pomiarów ochrony przeciwporażeniowej:

- protokołów z pomiarów;

- szkicu pomieszczeń wraz z usytuowanymi badanymi urządzeniami;

- urządzenia, które nie posiadają numeracji, należy nadać właściwą zgodną z protokołem pomiarowym stosując zasadę: nr urządzenia/nr obwodu zasilającego/nr(nazwa) tablicy z której jest zasilone. Np. 3/10/TG-1.

2) dla pomiarów obwodów instalacji elektrycznych:

- protokołów z pomiarów;

- schematu elektrycznego rozdzielnicy z oznaczeniem rodzaju przewodów i ich zabezpieczeń.

3) dla pomiarów instalacji odgromowej:

- protokołów z pomiarów;

- szkicu budynku wraz z usytuowanymi na nim zwodami i złączami pomiarowymi.

- Protokoły pomiarów należy przedstawić w formie wydruku komputerowego.

- Wykonawca powinien dysponować pracownikami z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych napięciu do 1 KV zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,1250) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828).