Znak sprawy: 03/PON30/D/ZFiT/K/18

Warszawa, dnia 22.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

# na dostawę analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa

Tel.: 261853101

Faks: 261853133

e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiajacego.

- Termin realizacji zamówienia: do  42 dni od daty podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Udzielona gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.

- Warunki płatności: przelew do 14 dni.

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

1.Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

- Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Bożena Antkowiak tel. 261 816 131, e-mail: bantkowiak@wihe.waw.pl;  w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261 853 185, e-mail: aferski@wihe.waw.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: aferski@wihe.waw.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

„Oferta na dostawę analizatora neurosensorycznego dla ZFiT WIHiE w Warszawie,                                      Spr. nr 03/PON30/D/ZFiT/K/18”.

Termin skladania ofert upływa w dniu 30.01.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym: podatek VAT, koszty transportu, instalacji, uruchomienia, serwisu, przxeszkolenia użytkownika itp.).

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)   Cena brutto – znaczenie 80%

- Gwarancja (podać w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

1a. Arkusz obliczenia ceny

- Projekt umowy

Znak sprawy: 03/PON30/D/ZFiT/K/18

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – przelew do 14 dni , licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Analizator neurosensoryczny |  |  |
| 15 | System neurosensoryczny umożliwiający: diagnostykę włókien czuciowych nerwów obwodowych z zastosowaniem metody ilościowej oceny sensorycznej ocenę progu czucia zimna i ciepła oraz progu bólowego wywołanego ciepłem i zimnem ocenę zakresów czucia zimna i ciepła oraz bólu wywołanego ciepłem i zimnem | Tak - podać |  |
| 16 | Aparat bazujący na laptopie (wymagany system operacyjny min. Windows10 Pro, procesor min. „Intel Core i3”, min. 4 GB RAM, min. 500 GB HDD | Tak - podać |  |
| 17 | Pakiet biurowy MS Office 2013 lub równoważny; | Tak - podać |  |
| 18 | Oprogramowanie dedykowane do obsługi oferowanego analizatora, licencjonowane, zainstalowane na dostarczonym komputerze przenośnym | Tak - podać |  |
| 19 | Drukarka atramentowa dedykowana do obsługi oferowanego analizatora | Tak - podać |  |
| 20 | Termoelement o rozmiarach maks. 31 x 31 mm | Tak - podać |  |
| 21 | Zakres temperatury linii bazowej min. (od +10ºC do +45ºC) | Tak - podać |  |
| 22 | Zakres temperatury min. (od 0ºC do +50,5 ºC) | Tak - podać |  |
| 23 | Dokładność ustawienia temperatury ≤ 0,1 ºC | Tak |  |
| 24 | Dokładność odczytu temperatury ≤ 0,1 ºC | Tak |  |
| 25 | Szybkość zmiany temperatury w zakresie 0,1oC/s do 8,0oC/s – tryb linearny | Tak |  |

| 26 | Powtarzalność temperatury co najmniej ±0,3 ºC | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Metody stosowanych testów: - metoda limitów - metoda poziomów - metoda TSL - metoda „Ramp & Hold” - metoda łączona | Tak |  |
| 28 | Prosty w obsłudze moduł pacjenta, zawierający przyciski TAK/NIE | Tak |  |
| 29 | Interfejs komunikacji z komputerem: USB | Tak |  |
| 30 | Komunikacja analizatora z drukarką przez komputer | Tak |  |
| 31 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | Tak |  |
| 32 | Dane normatywne: Funkcja porównania wyników z normami dla grup wiekowych, podsumowanie wyniku i raport | Tak |  |
| 33 | Możliwość generacji raportów: pojedynczych, zbiorczych, wykazujących trend, porównawczych (dla różnych miejsc stymulacji, badań bilateralnych lub tego samego miejsca przed i po leczeniu) | Tak |  |
| 34 | Generowanie programów badawczych: Możliwość wprowadzania własnych parametrów w programach badawczych (w pełni konfigurowalne warunki badania) | Tak |  |
| 35 | Archiwizacja: Oprogramowanie administracyjne z możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznych. | Tak |  |
| 36 | Eksport danych: Możliwość eksportu danych do excel’a | Tak |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 37 | Czas dostawy – do 42 dni od daty podpisania umowy. | Tak – podać w dniach |  |
| 38 | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak – podać w miesiącach |  |
| 39 | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty | Tak |  |
| 40 | Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w formie papierowej i elektronicznej, dokumentacja techniczną, karty gwarancyjne, paszport techniczny – wraz z dostawą sprzętu. | Tak |  |
| 41 | Szkolenie w języku polskim, w zakresie obsługi aparatu, w miejscu instalacji | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ……………………….

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy:	03/PON30/D/ZFiT/K/18 																	 Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 03/PON30/D/ZFiT/K/18

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ………………………

zawarta w dniu  …………………………w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

…………………………………

na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą w …………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

§ 1

- „Zamawiający” zamawia, a „Wykonawca” zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym załącznik do oferty z dnia ………….. którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.

- „Zamawiający” zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś „Wykonawca” dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- „Zamawiający” zobowiązuje się zapłacić „Wykonawcy” za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane transportem do miejsca użytkowania (Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie);

- wartości związane z instalacją, uruchomieniem i konserwacją;

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia …………...

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE przy ul. Szaserów 128 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 „Wykonawca” dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;

- instrukcje obsługi;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

„Wykonawca” zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem „Zamawiającego” –Bożena Antkowiak tel.261 816 131 e-mail: bantkowiak@wihe.waw.pl  dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do „Zamawiającego” poprawnie wystawionej faktury, na konto „Wykonawcy” wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek „Zamawiającego”.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela „Zamawiającego” oraz przedstawiciela „Wykonawcy”.

§ 5

„Wykonawca” zobowiązany jest zapłacić „Zamawiającemu” kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 „Zamawiającemu” przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od „Wykonawcy” - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- „Wykonawca” udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela „Zamawiającego”.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że „Wykonawca” w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie „Wykonawca” lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby „Zamawiającego”.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

„Zamawiający”							„Wykonawca”

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Znak sprawy: 03/PON30/D/ZFiT/K/18

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………						…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy							 Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |