# Znak sprawy: 04/PON30/D/SPFS/K/18

Warszawa, dnia 19.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

# na dostawę Systemu Real – time PCR z gradientem

# dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w

Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa

Tel.: 261853101

Faks: 261853133

e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Reral – time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszaawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiajacego.

- Termin realizacji zamówienia: do  30 dni od daty podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Udzielona gwarancja: nie mniej niż 24 miesięce od dnia dostawy.

- Warunki płatności: przelew do 14 dni.

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

1.Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

- Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawachdotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Ewa Szarska tel. 261 853 117; 501 795 707, e-mail: eszarska@gmail.com

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261 853 185, e-mail: aferski@wihe.waw.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: aferski@wihe.waw.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

„Oferta na dostawę Systemu Real – time PCR z gradientem dla SPFS WIHiE w Warszawie - Spr. nr 04/PON30/D/SPFS/K/18”.

Termin skladania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)   Cena brutto – znaczenie 60%

- Gwarancja (podać w miesiącach) – znaczenie 40%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

1a. Arkusz obliczenia ceny

- Projekt umowy

Znak sprawy: 04/PON30/D/SPFS/K/18

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę  Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – przelew do 14 dni , licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Blok grzejny o pojemności min.96 próbek | Tak - podać |  |
| 15 | Zakres temperatury bloku 0 – 100 ºC | Tak - podać |  |
| 16 | Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ± 0,2 ºC w temp. 90 ºC | Tak - podać |  |
| 17 | Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż ± 0,4 ºC osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 ºC | Tak - podać |  |
| 18 | Objętość próbki na płytce – Zakres wielkości próbki na płytce 96-dołkowej: 1 – 50 µl | Tak - podać |  |
| 19 | Szybkość zmian temperatury – Maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5 ºC/s, średnia szybkość grzania co najmniej 3,3 ºC | Tak -podać |  |
| 20 | Gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów | Tak - podać |  |
| 21 | Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 ºC | Tak - podać |  |
| 22 | Zakres temp. Ustawienia gradientu 30 – 100 ºC | Tak - podać |  |
| 23 | Źródło światła – diody LED | Tak |  |
| 24 | Ilość kanałów – minimum 2 | Tak - podać |  |
| 25 | Każdy kanał pomiarowy musi być wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do niego | Tak |  |
| 26 | Urządzenie musi być wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów | Tak |  |
| 27 | Współpraca ze wszystkim sondami znakowanymi FAM i VIC | Tak |  |
| 28 | Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału | Tak |  |
| 29 | Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru | Tak |  |
| 30 | Obsługa urządzenia z komputera poprzez port USB 2.0 | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach | Tak |  |
| 32 | Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe | Tak |  |
| 33 | Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar (CT lub ((CT z wieloma genami referencyjnymi | Tak |  |
| 34 | Analiza alleli (dyskryminacja alleli) | Tak |  |
| 35 | Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint) | Tak |  |
| 36 | Oprogramowanie wyposażone w moduł do zaawansowanych obliczeń statystycznych: ANOVA1, ANOVA2, Test t-Studenta | Tak |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 37 | Czas dostawy – do 30 dni od daty podpisania umowy. | Tak – podać w dniach |  |

| 38 | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięce od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak – podać w miesiącach |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy:04/PON30/D/SPFS/K/18

Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 04/PON30/D/SPFS/K/18

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ………………………

zawarta w dniu  …………………………w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą w …………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym załącznik do oferty z dnia ………….. którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane z instalacją, uruchomieniem i niezbędnymi przeglądami-konserwacją

w okresie gwarancji;

- wartości związane transportem do miejsca użytkowania (WIHiE w Warszawie).

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia …………...

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Ewelina Maculewicz tel.505 704  292 e-mail: ewelina.jask@gmail.com  lub Ewa Szarska tel. 261 853 117 e-mail: eszarska@gmail.com  dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Znak sprawy: 04/PON30/D/SPFS/K /18

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………						…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy							 Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |