Znak sprawy: 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18

Warszawa, dnia 14.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

# na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, pipetusa oraz kamery z chłodzeniem do systemu G: BOX F3 firmy Syngene

# dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej

# Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiolgiiw Warszawie

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa

Tel.: 26 185 31 01

Faks: 26 185 31 33

e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wysposażeniem, pipetusa oraz rozbudowa systemu do archiwizacji żeli G: BOX F3 firmy Syngene o kamerę z chłodzeniem dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszaawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiajacego.

- Termin realizacji zamówienia: do  28 dni od daty podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Udzielona gwarancja: nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Warunki płatności: przelew do 30 dni.

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

1.Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia).

- Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Beata Pająk tel. 261 853 062, e-mail: bpajak@wihe.waw.pl

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261853185, e-mail: aferski@wihe.waw.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: aferski@wihe.waw.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

"Dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, pipetusa oraz kamery z chłodzeniem do systemu G: BOX F3 firmy Syngene,                                                         Spr. nr 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18”.

Termin skladania ofert upływa w dniu. 22.03.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)   Cena brutto – znaczenie 80%

- Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

1a. Arkusz obliczenia ceny

- Projekt umowy

Znak sprawy: 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, pipetusa oraz kamery z chłodzeniem do systemu G: BOX F3 firmy Syngene

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 30 dni , licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa z wysposażeniem | Tak - podać |  |
| 15 | - maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1300x750x2250 mm +/- 1% | Tak- podać |  |
| 16 | - Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys) nie mniejsze niż 1150x600x660mm +/- 1% | Tak- podać |  |
| 17 | - Zasilanie elektryczne 220V, 50-60 Hz | Tak- podać |  |
| 18 | - Poziom hałasu nie wyższy niż 58 dB niezależnie od zadanego trybu pracy | Tak - podać |  |
| 19 | - Laminarny przepływ powietrza (dopływ – 0,53 +/- 0,025 m/s, odpływ – 0,33 +/- 0,025 m/s) | Tak - podać |  |
| 20 | - Całkowita sterylność przestrzeni roboczej, pełna ochrona personelu i otoczenia podczas pracy z organizmami patogennymi | Tak |  |
| 21 | - Odpowiednia do mikrobiologii, wirusologii, ochrona pracownika | Tak |  |
| 22 | - Płyta robocza, komora pracy i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej minimum AISI 304 | Tak |  |
| 23 | - Boki pełne. Ściana przednia ze szkła hartownego z gwarantowaną odpornością na środki dezynfekcyjne na bazie alkoholi | Tak |  |
| 24 | - W standardzie dwa filtry HEPA ( główny powyżej 10 cm oraz wylotowy) o wydajności 99,999% dla cząstek 0,3 µm | Tak |  |
| 25 | - Elektrycznie przesuwana szyba przednia z bezpiecznego szkła hartowanego | Tak |  |
| 26 | - Wyposażona w zewnętrzną kontaktową lampę bakteriobójczą UV (min. 18W) wbudowaną w przestrzeń roboczą | Tak |  |
| 27 | - Sterowanie za pomocą wbudowanego sterownika z mikroprocesorem | Tak |  |
| 28 | - Alarm wizualny i dźwiękowy przy odstępstwie od zadanych parametrów pracy komory | Tak |  |
| 29 | - Wyświetlacz z możliwością kontroli parametrów takich jak: - prędkość przepływu laminarnego, -czas pracy lampy UV i filtrów, -zużycie filtrów HEPA | Tak |  |
| 30 | - Lampa LED > 1000 [Lx] | Tak - podać |  |
| 31 | - Minimum 2 gniazdka elektryczne | Tak - podać |  |
| 32 | - Komora ma możliwość obsługi przy użyciu pilota o zakresie pracy co najmniej 6 m oraz możliwość sterowania za pomocą pedału nożnego | Tak |  |
| 33 | Pipetus | Tak |  |
| 34 | - Zakres działania nie mniejszy niż 0,1 – 100 ml | Tak |  |
| 35 | - Pipetus wyposażony w dwa różne tryby prędkości - wysoki i niski oraz spust grawitacyjny, zawór bezpieczeństwa i filtry hydrofobowe | Tak |  |
| 36 | - Pobór 25 ml płynu w nie więcej niż 4 sekundy | Tak |  |
| 37 | - Pipetus ładowany poprzez podłączenie do ładowarki zapobiegającej przeładowaniu oraz nagrzewaniu akumulatorów | Tak |  |
| 38 | - Czas użycia pipetusa po naładowaniu nie krótszy niż 8 godzin, czas ładowania nie dłuższy niż 3 godziny | Tak |  |
| 39 | - Możliwość zainstalowania pipetusa do ściany przy użyciu dołączonego statywu | Tak |  |
| 40 | Rozbudowa systemu G: BOX F3 firmy Syngene o kamerę z chłodzeniem | Tak |  |
| 41 | - Kamera z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 4,0 mln rzeczywistych pikseli , min. 16 bitowa (skala szarości 65536), rozdzielczość efektywna 16 mln pikseli | Tak |  |
| 42 | - Obiektyw sterowany elektronicznie o zmiennej ogniskowej min. f 1,2 możliwością zapamiętywania ustawień przesłony, ostrości i zoom. | Tak |  |
| 43 | - Kamera chłodzona do temperatury, co najmniej -57ºC niezależnej od temperatury powietrza. | Tak |  |
| 44 | - Kamera posiadająca automatyczną funkcję korekcji, eliminująca gorące piksele i inne niedoskonałości obrazu | Tak |  |
| 45 | - Wydajność kwantowa QE co najmniej 73% @ 425 nm | Tak - podać |  |
| 46 | - Rozmiar piksela co najmniej 4,54 x 4,54 µm | Tak - podać |  |
| 47 | - Zakres dynamiczny kamery, co najmniej 4.8. | Tak - podać |  |
| 48 | - Po rozbudowie systemu o kamerę możliwość jej sterowania przy użyciu oprogramowania do wykonywania zdjęć | Tak |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 49 | Termin realizacji zamówienia do 28 dni od daty podpisania umowy | Tak – podać w dniach |  |
| 50 | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak – podać w miesiącach |  |
| 51 | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18

Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, pipetusa oraz kamery z chłodzeniem do systemu G: BOX F3 firmy Syngene

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, pipetusa oraz kamery z chłodzeniem do systemu G: BOX F3 firmy Syngene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ………………………

zawarta w dniu  …………………………w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

…………………………………

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą w …………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym załącznik do oferty z dnia ………….. którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane transportem do miejsca użytkowania (Samodzielna Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej WIHiE w Warszawie).

- wartości związane z montażem,, uruchomieniem i bezpłatnym serwisem;

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia …………...

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Komórki WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Beata Pająk tel.261 853 062 e-mail: bpajak@wihe.waw.pl  dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Znak sprawy: 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………						…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy							 Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |