Znak sprawy: 17/PBENiR/D/ZMR/KII/18

Warszawa, dnia 21.06.2018 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

# na dostawę aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHiEw Warszawie

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa

Tel.: 261 853 101

Faks: 261 853 133

e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d.1 ppkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHiE w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę zamawiającego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami zamawiajacego.

- Termin realizacji zamówienia: do  70 dni od daty podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Udzielona gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy, potwierdzonej podpisanym przez

zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Warunki płatności: przelew do 30 dni.

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez wykonawcę:

1.Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia).

- Osoby wyznaczone do kontaktowania się z wykonawcami:

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Aneta Ścieżyńska tel. 510 112 817, e-mail : anetafederowicz@poczta.onet.pl

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261853185, e-mail: aferski@wihe.waw.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: aferski@wihe.waw.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

"Dostawa aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHiE w Warszawie - Spr. nr 17/PBENiR/D/ZMR/KII/18”.

Termin skladania ofert upływa w dniu  02.07.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt. 13) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)   Cena brutto – znaczenie 80%

- Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

1a. Arkusz obliczenia ceny

- Projekt umowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Znak sprawy: 17/PBENiR/D/ZMR/KII/18

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHE w Warszawie.

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 30 dni , licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJN |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Kompletna klatka dla myszy indywidualnie wentylowana składa się z następujących elementów (przy każdym elemencie podano ich wymaganą liczbę): - podstawy klatki – minimum 189 sztuk; - rusztu na paszę – minimum 189 sztuk; - pokrywy klatki – minimum 189 sztuk; - butelki na wodę – minimum 183 sztuki; - kapsla do butelki – minimum 183 sztuki; - tabliczki na karty opisowe – minimum 189 sztuk; | Tak - podać |  |
| 15 | Wymiary zewnętrzne kompletnej klatki to (+/- 5%) długość 400 mm, szerokość 220 mm, wysokość wraz z butelką umieszczoną w pokrywie 180 mm. Powierzchnia podłogi klatki to minimum 500 cm2. | Tak-podać |  |
| 16 | Wszystkie elementy klatki mogą być myte mechanicznie i autoklawowane w temperaturze do 134 stopni C. Klatka indywidualnie wentylowana, mogąca pracować w trybie nadciśnienia lub podciśnienia. | Tak- podać |  |
| 17 | Klatka indywidualnie wentylowana z otworami wlotu i wylotu powietrza, otwory zaopatrzone w samozamykające się zawory wraz z uszczelkami z tworzywa sztucznego, umiejscowione w tylnej części pokrywy klatki, powyżej poziomu bytowania zwierząt, co zabezpiecza zwierzęta przed podrażnieniami pyłem ściółkowym oraz utratą ciepła. | Tak - podać |  |
| 18 | Pokrywa klatki wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o neutralnych cechach dla gryzoni, pokrywa klatki musi być wyposażona w filtr mikrobiologiczny oraz wgłębienie przeznaczone na butelkę do pojenia zwierząt. | Tak - podać |  |
| 19 | Filtr mikrobiologiczny o porach maksimum 0,2 mikrona, autoklawowalny, umieszczony w pokrywie klatki i spełniający następujące warunki: efektywność filtracji wirusów ≥ 99.99% oraz efektywność filtracji bakterii ≥ 99.99%. | Tak - podać |  |
| 20 | Otwór w pokrywie klatki, przeznaczony na wprowadzanie noska kapsla, otwór ten musi posiadać zabezpieczenie, na przykład w postaci płytki stalowej zawieszonej na sprężynie, samozamykającej się po wyjęciu butelki z wnętrza klatki. | Tak |  |
| 21 | Butelka z przezroczystego tworzywa sztucznego o neutralnych cechach dla gryzoni o pojemności (+/- 5%) 250 ml, skalowana, zaopatrzona w uszczelkę z tworzywa sztucznego. Butelkę można myć mechanicznie oraz autoklawować w temperaturze do 134 stopni C. | Tak - podać |  |
| 22 | Kapsel do butelki wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304. Kapsel z noskiem o długości pozwalającej myszom na swobodny dostęp do wody. Kapsel można myć mechanicznie oraz autoklawować w temperaturze do 134 stopni C. Okres gwarancji na klatki to minimum 48 miesięcy lub 150 cykli autoklawowania. | Tak - podać |  |
| 23 | Regały na klatki indywidualnie wentylowane dla myszy – 2 sztuki | Tak - podać |  |
| 24 | Wymiary zewnętrzne regału, ze względu na wielkość pomieszczenia docelowego oraz drogi transportu, to maksymalnie 1450 x 520 x 2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość). | Tak - podać |  |
| 25 | Pojemność regału – minimum 54 klatki, umieszczone w nie więcej niż 9 rzędach. | Tak - podać |  |
| 26 | Konstrukcja regałów wykonana ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI 304, z prowadnicami umożliwiającymi ciche i pewne położenie klatek w regale. Wszystkie rogi podstawy regału muszą być zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian pomieszczenia i kontuzjom użytkowników. | Tak - podać |  |
| 27 | Regały zaopatrzone w 4 autoklawowalne koła, w tym co najmniej dwa z hamulcem, przez co jest łatwy do przestawiania. | Tak-podać |  |
| 28 | Regały wyposażone we wskaźniki przy prowadnicach dla każdej klatki informujące o prawidłowym położeniu klatek w regale. | Tak - podać |  |
| 29 | Na ramie regału oznaczenia cyfrowo-literowe rzędów i kolumn, służące do lokalizacji klatek. | Tak - podać |  |
| 30 | Wyjęcie części klatek z regałów (do 50%) nie może wpływać na dystrybucję dostarczanego powietrza w pozostałych klatkach. | Tak - podać |  |
| 31 | Główne przewody wentylacyjne muszą być łatwo zdejmowalne, bez odkręcania śrub lub elementów mocujących i bez użycia narzędzi, w celu szybkiego demontażu zapewniającego personelowi szybkie umycie regału i jego dezynfekcję. | Tak |  |
| 32 | Zastosowanie w regałach na klatki indywidualnie wentylowane pionowych kolektorów wentylacyjnych, odbierających powietrze z klatek, co umożliwia grawitacyjne opadanie cząstek ściółki do głównego przewodu wentylacyjnego i zapobiega ich zatykaniu. | Tak |  |
| 33 | Regały połączone z jednostkami wentylującymi giętkimi rurami, które nie przenoszą mikrowibracji z jednostkek na regały. Każdy regał musi być wyposażony w dwa takie połączenia. | Tak |  |
| 34 | Jednostka wentylująca do regału z klatkami indywidualnie wentylowanymi – 2 sztuki | Tak |  |
| 35 | Jednostka wentylująca, wolnostojąca o wymiarach maksymalnych, ze względu na wielkość pomieszczenia docelowego oraz drogi transportu, 450 x 650 x 2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość). | Tak-podać |  |
| 36 | Możliwość ustawienia pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu. | Tak |  |
| 37 | Jednostka umożliwia dostarczenie przefiltrowanego filtrami HEPA powietrza z minimalnie 70 wymianami powietrza w ciągu godziny w każdej indywidualnie wentylowanej klatce. | Tak |  |
| 38 | Powietrze wchodzące i wychodzące musi być filtrowane przez filtry wstępne (minimum klasy G4), a następnie przez filtry HEPA minimum klasy H14. Filtry HEPA mają zapewniać sprawność oczyszczania powietrza powyżej 99,995% dla cząsteczek > 0,3μm. | Tak-podać |  |
| 39 | Każdy filtr HEPA musi być przetestowany pod kątem integralności z zastosowaniem testu DOP lub PAO i wyniki testu muszą zostać załączone do dokumentacji dostarczanego urządzenia. | Tak |  |
| 40 | Łatwy dostęp i sposób wymiany filtrów wstępnych, bez użycia dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
| 41 | Szybkość przepływu powietrza musi być kontrolowana poprzez mikroprocesor, z automatyczną kompensacją szybkości przepływu w celu utrzymania bezpiecznych warunków przez cały czas pracy. | Tak |  |
| 42 | Panel kontrolny z wizualizacją temperatury i wilgotności minimum powietrza wylotowego, do łatwego monitorowania warunków pracy. | Tak |  |
| 43 | Akustyczny i wizualny system alarmujący w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy. | Tak |  |
| 44 | Elementy elektryczne wytrzymujące procedury dezynfekcji H2O2. | Tak |  |
| 45 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz. | Tak |  |
| 46 | Poziom hałasu ≤50 dB. | Tak |  |
| 47 | Wszystkie rogi podstawy jednostki muszą być zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian pomieszczenia i kontuzjom użytkowników. | Tak-podać |  |
| 48 | Jednostka zaopatrzona w 4 autoklawowalne koła, w tym co najmniej dwa z hamulcem, przez co jest łatwa do przestawiania. | Tak |  |
| 49 | Stacja do wymiany klatek – 2 sztuki | Tak |  |
| 50 | Stacja do wymiany klatek musi zapewniać: - ochronę użytkowników przed mikroorganizmami, zanieczyszczeniami i alergenami, - izolację i ochronę zwierząt, które znajdują się w przestrzeni roboczej, - zabezpieczenie pomieszczenia, w którym pracuje stacja przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z klatek. | Tak |  |
| 51 | Wymagany minimum dwustronny dostęp do blatu roboczego urządzenia. | Tak |  |
| 52 | Urządzenie wyposażone w minimum dwa wentylatory. | Tak |  |
| 53 | Jeden wentylator lub system wentylatorów, zlokalizowany nad blatem roboczym, odpowiedzialny za funkcjonowanie laminarnego przepływu powietrza i izolację blatu roboczego od środowiska zewnętrznego. | Tak |  |
| 54 | Drugi wentylator lub system wentylatorów, zlokalizowany pod blatem roboczym, musi być odpowiedzialny za funkcjonowanie bariery powietrznej uniemożliwiającej wydostawanie się powietrza z przestrzeni roboczej do pomieszczenia i z pomieszczenia do przestrzeni roboczej. | Tak |  |
| 55 | Uniemożliwienie recyrkulacji powietrza w celu zagwarantowania skuteczności funkcjonowania bariery powietrznej. Powietrze wchodzące i wychodzące musi być filtrowane przez filtry wstępne (minimum klasy G4), a następnie przez filtry HEPA minimum klasy H14, zapewniając w komorze powietrze o klasie czystości minimum ISO4 zgodniej z normą ISO 14644-1. | Tak |  |
| 56 | Zabezpieczenie filtrów wstępnych mających kontakt ze ściółką i cząstkami kurzu w postaci siatki ochronnej, co ma przedłużyć wydajność i czas pracy filtrów HEPA. | Tak |  |
| 57 | Filtry HEPA (dla powietrza wchodzącego i dla powietrza wychodzącego z urządzenia) mają zapewniać sprawność oczyszczania powietrza powyżej 99,995% dla cząsteczek > 0,3μm. | Tak-podać |  |
| 58 | Każdy filtr HEPA musi być przetestowany pod kątem integralności i poprawności montażu z zastosowaniem testu, np. DOP (ang. Dispersed Oil Particulate – znaczący przeciek toksycznych aerozoli przez instalację filtracyjną) czy PAO (ang. Poly Alpha Olefin – dokładny pomiar współczynnika odkażenia w zależności od zakresu wielkości MPPS cząstek). Wyniki testu muszą zostać załączone do dokumentacji dostarczanego urządzenia. | Tak |  |
| 59 | Szybkość przepływu powietrza musi być kontrolowana poprzez mikroprocesor, z automatyczną kompensacją szybkości przepływu w celu utrzymania bezpiecznych warunków przez cały czas pracy. | Tak |  |
| 60 | Panel kontrolny powinien być usytuowany w miejscu pozwalającym na wygodne odczytywanie parametrów przez użytkowników, poza przestrzenią roboczą, żeby nie zaburzać przepływów powietrza we wnętrzu komory. | Tak |  |
| 61 | Panel kontrolny z wizualizacją przepływu powietrza do łatwego monitorowania warunków pracy. | Tak |  |
| 62 | Stacja do wymiany klatek zaopatrzona w akustyczny i wizualny system alarmujący w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy. System wizualny z historią alarmów, wskazujący datę pojawienia się alarmu oraz opis lub symbol alarmu. | Tak |  |
| 63 | Oświetlenie zlokalizowane ponad powierzchnią roboczą, źródło światła oddzielone fizyczną barierą od przestrzeni roboczej lub zintegrowane z filtrem HEPA. | Tak |  |
| 64 | Energooszczędne oświetlenie przy użyciu LED. Możliwość regulacji oświetlenia (do pracy ze zwierzętami albinotycznymi), regulacja natężenia w zakresie minimum od 150 do 1500 Lux. | Tak |  |
| 65 | Minimum dwa gniazda zasilające (do wagi laboratoryjnej i golarki dla zwierząt) zlokalizowane poza przestrzenią roboczą (przestrzenią z filtrowanym powietrzem). | Tak |  |
| 66 | Obszar roboczy ograniczony w górnej części osłoną z bezpiecznego szkła lub przezroczystego tworzywa sztucznego, którą można uchylać w celu wprowadzenia dużych klatek. | Tak |  |
| 67 | Możliwość konfiguracji ustawienia blatu roboczego w pozycji płaskiej lub zagłębionej zabezpieczającej sprzęty przed zsunięciem na podłogę podczas pracy. | Tak |  |
| 68 | Powierzchnia robocza wykonana z tworzywa sztucznego autoklawowalnego, nierysującego się oraz absorbującego dźwięk pozwalającego na zredukowanie hałasów mogących wpływać na zachowanie gryzoni. | Tak |  |
| 69 | Urządzenie wyposażone w wyjmowany zbiornik na zanieczyszczenia w celu wydajnego usuwania i opróżniania ściółki i cząstek pokarmu zgromadzonych poniżej powierzchni roboczej. | Tak |  |
| 70 | Urządzenie wyposażone w dodatkowe miejsce do przechowywania rękawiczek jednorazowego użytku, np. w postaci szuflady lub kieszeni. | Tak |  |
| 71 | Elektrycznie ustawiana wysokość blatu roboczego. | Tak |  |
| 72 | Uchwyt minimum klasy AISI304 na pokrywy klatek indywidualnie wentylowanych. | Tak |  |
| 73 | Bezdotykowy system wyposażony w rozpylacz roztworu alkoholowego do dezynfekcji rąk z dyszami spryskującymi uruchamianymi automatycznie po zbliżeniu rąk operatora. | Tak |  |
| 74 | Wymiary obszaru roboczego dostosowane do wielkości klatek minimum 1100 x 600 mm (szerokość x głębokość) | Tak - podać |  |
| 75 | Wymiary zewnętrzne urządzenia, ze względu na drogi transportu to maksimum 1450 x 800 x 2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak- podać |  |
| 76 | Urządzenie wyposażone w 4 koła, każde koło zaopatrzone w hamulec. | Tak |  |
| 77 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz. | Tak |  |
| 78 | Zwijany kabel zasilający urządzenie. Rozwiązanie ma uniemożliwiać rozwinięcie się kabla podczas transportu stacji do wymiany klatek. | Tak |  |
| 79 | Poziom hałasu ≤ 60 dB. | Tak -podać |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 80 | Termin realizacji zamówienia do 70 dni od daty podpisania umowy. | Tak – podać w dniach |  |
| 81 | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesiące od daty dostawy, potwierdzonej Protokołem zdawczo-odbiorczym. | Tak – podać w miesiącach |  |
| 82 | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego                                                                                                                                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 17/PBENiR/D/ZMR/KII/18															            															Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHE w Warszawie.

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHE w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy:  17/PBENiR/D/ZMR/KII/18

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ……………………… (Projekt)

zawarta w dniu  …………………………w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

…………………………………

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą w …………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4d.1 ppkt 1) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa aparatury i urządzeń o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHiE w Warszaweie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym załącznik do oferty z dnia ………….. którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane transportem i wniwsieniem do miejsca użytkowania (Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3c,             02-106 Warszawa ).

- wartości związane z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym serwisem;

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do …………... dni od daty podpisania niniejszej umowy

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – prof. Jacek Malejczyk, tel. 601 342 781, e-mail: jacek.malejczyk@wum.edu.pl   dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Znak sprawy: 17/PBENiR/D/ZMR/KII/18

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………						…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy							 Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |

Znak sprawy:  17/PBENiR/D/ZMR/KII/1			    Załącznik nr 3											                do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, 01-163 Warszawa, adres strony internetowej: www.wihe.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego jest Pan Waldemar Giel, adres e-mail: wgiel@wihe.waw.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 18/PON30/U/DZL/BC/18, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych  osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO’

- posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.