Znak sprawy: 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19

Warszawa, dnia 15.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

# na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z z akceosoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych a adapterem na naboje gazowe, mini vortexem i systemem do aspiracji pożywek

# dla Samodzielnej Pracowni  Genetyki i Biologii Molekularnej

# Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiolgii  w Warszawie

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa

Tel.: 26 185 31 01

Faks: 26 185 31 33

e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboi gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiajacego.

- Termin realizacji zamówienia: do  21 dni od daty podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Udzielona gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.

- Warunki płatności: przelew do 14 dni.

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

1.Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

- Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Beata Pająk tel. 261 853 062, e-mail: beata.pajak@wihe.pl

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261 853 185, e-mail: arkadiusz.ferski@wihe.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria

jawna WIHE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: arkadiusz.ferski@wihe.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

"Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami:          pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboi

gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie - Spr. nr 03/PON30/D/SPGiBM/19”.

Termin skladania ofert upływa w dniu. 30.04.2019 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)   Cena brutto – znaczenie 80%

- Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

1a. Arkusz obliczenia ceny

- Projekt umowy

Znak sprawy: 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboi gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek

dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie.

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami | Tak – podać nazwa, typ |  |
| 15. | - komora II klasy bezpieczeństwa zgodna z normą PN-EN 12469, zapewnia ochronę produktu, operatora i otoczenia | Tak- podać |  |
| 16. | - Pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50 m/s według normy PN-EN 12469:2002. | Tak- podać |  |
| 17. | - cichobieżne wentylatory | Tak |  |
| 18. | - dwa filtry HEPA H14 | Tak |  |
| 19. | - Godzinowy licznik czasu pracy. Lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem w czasie pracy | Tak |  |
| 20. | - Dodatkowa lampa UV na wymianę | Tak |  |
| 21. | - Okno frontowe wykonane z hartowanego szkła bez ramy, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca | Tak |  |
| 22. | - Boki komory z otworami okiennymi lub pełne | Tak - podać |  |
| 23. | - Min. dwa gniazda prądu wewnątrz komory | Tak - podać |  |
| 24. | - Podstawa komory na blokowanych kółkach w opcji regulacji wysokości | Tak |  |
| 25. | - Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego w języku polskim | Tak |  |
| 26. | - Komora wyposażona w laminaryzator – osłonę pod filtrem zapewniającą uporządkowany, równomierny przepływ powietrza. | Tak |  |
| 27. | - Funkcja Stand-By | Tak |  |
| 28. | - Wentylatory EC oraz oświetlenie energooszczędne zmniejszające pobór prądu o 76% w trybie pracy oraz 87% w trybie StandBy | Tak |  |
| 29. | - Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV, PN-EN 12469:2002 | Tak |  |
| 30. | - Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV, PN-EN 61010-1:2011 | Tak |  |
| 31. | - Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 32. | - Komora produkowana zgodnie z ISO17025 | Tak |  |
| 33. | - Protokół badania integralności filtrów, prędkości przepływu powietrza i zawartości cząstek. Badanie wykonane fotometrem, anemometrem i laserowym czytnikiem cząstek. | Tak |  |
| 34. | - Max. Wymiary zewnętrzne szer/gleb/wys w mm 1400x800x2100 | Tak - podać |  |
| 35. | - Min. Wymiary wewnętrzne szer/gleb/wys w mm 1250x640x660 | Tak - podać |  |
| 36. | - Ilość wentylatorów – min. sztuk 3 | Tak - podać |  |
| 37. | - Ilość płyt w blacie max. 4 | Tak - podać |  |
| 38. | - Regulowany przepływ powietrza 0,25-0,50 m/s | Tak - podać |  |
| 39. | - Poziom głośności nie większy niż 55 db | Tak - podać |  |
| 40. | - Intensywność oświetlenia w lux min. 1500 | Tak - podać |  |
| 41. | - Zasilanie 1-fazowe 230 V/50 Hz | Tak |  |
| 42. | Pipetus | Tak-podać Nazwa, typ |  |
| 43. | - Podstawka do ładowania | Tak |  |
| 44. | - Pipetus wyposażony w regulację prędkości oraz trybu pracy | Tak |  |
| 45. | - Dodatkowa płynna regulacja poprzez siłę nacisku klawiszy pobierania i podawania | Tak |  |
| 46. | - Mikrofiltr, który chroni wnętrze pipetora przed przypadkowym zalaniem, zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi i bakteriologicznymi 0,20 um lub 0,45 um | Tak |  |
| 47. | - Uchwyt pipety, filtr oraz osłonka autoklawowalne | Tak |  |
| 48. | - Możliwość sterylizacji UV | Tak |  |
| 49. | - Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności 0,5 – 100 ml | Tak |  |
| 50. | - Akumulatory pozwalające na pracę do kilku godzin | Tak |  |
| 51. | - Sygnalizacja LED stanu ładowania baterii | Tak |  |
| 52. | Mini vortex | Tak-podać Nazwa, typ |  |
| 53. | - Zasilanie 230 V/50 Hz | Tak |  |
| 54. | - Prędkość obrotów/min do 3000. | Tak - podać |  |
| 55. | - Rodzaj ruchu orbitalny | Tak |  |
| 56. | - Funkcja dotykowa | Tak |  |
| 57. | - Średnica orbity min. 5 mm | Tak - podać |  |
| 58. | - Zabezpieczenie konstrukcji podstawy przed przemieszczaniem podczas wirowania | Tak |  |
| 59. | - Małe wymiary i zwarta konstrukcja | Tak |  |
| 60. | Palnik laboratoryjny z adapterem na naboje gazowe | Tak-podać Nazwa, typ |  |
| 61. | - Palnik gazowy z włącznikiem nożnym w komplecie | Tak |  |
| 62. | - W zestawie adapter do podłączenia naboi gazowych CV360 | Tak |  |
| 63. | - Zestaw 2 opakowań naboi CV360 w komplecie | Tak |  |
| 64. | - Wyposażony w system monitorowania płomienia (posiada zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia lub braku zapłonu), ochronę przed przegrzaniem oraz zdejmowaną głowicę ułatwiającą utrzymanie palnika w czystości | Tak |  |
| 65. | - Brak trybu pracy ciągłej | Tak |  |
| 66. | Aspirator do hodowli komórkowych | Tak-podać Nazwa, typ |  |
| 67. | - zintegrowany system zawierający pompę próżniową i zbiornik do zbierania cieczy | Tak |  |
| 68. | - Butelka i przewody do zbiornika autoklawowalne | Tak |  |
| 69. | - Konieczne zabezpieczenie pracy urządzenia | Tak |  |
| 70. | - Węże silikonowe przyłączeniowe w zestawie | Tak – podać |  |
| 71. | - Pojemność butelki min. 2 L | Tak – podać |  |
| 72. | - Zakres próżni od 0 do min. 200 mbar (regulowany) | Tak - podać |  |
| 73. | - Zasilanie 230V/50 Hz | Tak |  |
| 74. | - Waga nie większa niż 6 kg | Tak - podać |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 75. | Termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy | Tak – podać w dniach |  |
| 76. | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak – podać w miesiącach |  |
| 77. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego                                                                                                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19

Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboi gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek

dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie.

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, mini vortexem, palnikiem laboratoryjnym z adapterem, aspiratorem do hodowli komórkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ………………………

zawarta w dniu  ………..2019 r. w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547,                         NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

Dyrektora - płk dr n. biol. Roberta Zdanowskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………… z siedzibą w …………….. przy ul. ……………., kod ………., REGON ……., NIP ……., …………….., reprezentowaną przez:

…………………………………..

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, mini vortexem, palnikiem laboratoryjnym z adapterem, aspiratorem do hodowli komórkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym ofertę z dnia ………….., którego kserokopia stanowi załącznik             Nr 1do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (SPGiBM WIHE w Warszawie, ul. Kozielska 4, bud. nr 42 II.p).

- wartości związane z montażem, uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do …………... dni od daty podpisania umowy.

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej (SPGiBM) WIHE w Warszawie, ul. Kozielska 4 (budynek nr 42 IIp.), w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – P. Beata Pająk, tel. 261 853 062, e-mail: beata.pajak@wihe.pl   dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

5.   Na wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia „Towaru” aż do chwili

przyjęcia przedmiotu danego zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6.   W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty,

kuriera, przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i

zaniedbania tych podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest

wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego

transport/przesyłkę.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) opóźnienia w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia w terminie 7 dni od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Sprawa nr: 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………					…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy					             Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |

Znak sprawy:  03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19		Załącznik nr 3 do umowy nr …………………

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. , kod 01-163, przy ul. Kozielskiej 4, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141719., zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Waldemar Giel, e-mail: iod@wihe.waw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

( dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

( wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

( przenoszenia danych,

( cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

( wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).