Znak sprawy: 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19

Warszawa, dnia 06.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

# na dostawę mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem

# dla ODiZZB WIHE  w Puławach

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa

Tel.: 26 185 31 01

Faks: 26 185 31 33

e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiajacego.

- Termin realizacji zamówienia: do  60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Udzielona gwarancja: nie mniej niż 12 miesiący od dnia dostawy.

- Warunki płatności: przelew do 14 dni.

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

1.Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

- Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Magdalena Kwiatek tel. 261 519 816, e-mail: mkwiatek@wihe.pulawy.pl

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261 853 185, e-mail: arkadiusz.ferski@wihe.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria

jawna WIHE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: arkadiusz.ferski@wihe.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

"Oferta na dostawę mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach - Spr. nr 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19”.

Termin skladania ofert upływa w dniu 15.05.2019 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)   Cena brutto – znaczenie 80%

- Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

1a. Arkusz obliczenia ceny

Projekt umowy

Znak sprawy: 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach.

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak |  |
| 4 | NIP | Tak |  |
| 5 | REGON | Tak |  |
| 6 | Tel. | Tak |  |
| 7 | Fax | Tak |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak |  |
| 12 | Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Ergonomiczny statyw z pokrętłem regulacji siły światła blisko współosiowych dwustronnych (z obu stron statywu) śrub mikro/makro do ustawiania ostrości z wbudowanym oświetlaczem LED o barwie ok 4000K | Tak-podać |  |
| 15 | Optyka korygowana do nieskończoności, uniwersalna długość optyczna obiektywu 45 mm | Tak-podać |  |
| 16 | Kondensor o aperturze numerycznej minimum 0,3 i odległości roboczej minimum 70 mm z wycentrowaną minimum 3 pozycyjną wsuwką. W zestawie powinny znajdować się wkładki optyczne do wsuwki (kontrastu fazowego do obiektywu 4x, 20x, 40x), wkładka do obrazowania w małych powiększeniach z przesłoną do obiektywu 2x Sprzęt powinien mieć możliwość rozbudowy o wkładkę do kontrastu inwersyjnego. Kondensor z regulowaną przesłoną aperturową | Tak-podać |  |
| 17 | Uchwyt rewolwerowy na minimum 4 obiektywy | Tak-podać |  |
| 18 | Obiektywy: Plan fluorytowy 4 x , apertura minimum 0,13, odległości robocza minimum 15 mm do kontrastu fazowego Plan achromat 2x, apertura minimum 0,06, odległość robocza minimum 5 mm Plan achromat 10x, apertura minimum 0,25, odległość robocza minimum 8 mm do kontrast fazowego Plan achromat 20x, apertura minimum 0,4, odległość robocza minimum 3 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1mm Plan achromat 40x, apertura minimum 0,55, odległość robocza minimum 2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1 mm | Tak-podać |  |
| 19 | Stolik mechaniczny o wymiarach minimum 200x250mm o trwałej powłoce, ergonomiczna prowadnica, regulowana wkładka do prowadnicy pozwalająca na obserwacje szkiełek i różnych typów naczyń | Tak-podać |  |
| 20 | Nasadka okularowa: triokularowa a nachyleniu ok 45 stopni, regulacja rozstawu okularów minimum 50-75 mm, pole widzenia minimum 22, podział światła 100/0, 0/100. | Tak-podać |  |
| 21 | Okulary: szerokopolowe, powiększenie 10x, numer pola minimum FN22 | Tak-podać |  |
| 22 | Moduł fluorescencji zawierający: Kondensor fluorescencyjny z 3 pozycyjnym suwakiem filtrów, Filtry do wzbudzania zielonego i niebieskiego oraz filtr potrójny Przesłonę mocowaną na kondensorze odcinającą światło zewnętrzne przy pracy z fluorescencją Diodowe źródło światła z panelem sterującym i możliwością niezależnej regulacji trzech kanałów | Tak |  |
| 23 | Kamera monochromatyczna: sensor CMOS, rozdzielczość minimum 1920x1200, wielkość piksela minimum 5,5 um, szybkość minimum 60 fps przy pełnej rozdzielczości, czas ekspozycji regulowany w zakresie minimum 30 us do 10 us, łącznik do mikroskopu o współczynniku w zakresie 0,5-0,7 z regulacją ostrości | Tak-podać |  |
| 24 | Oprogramowanie umożliwiające: konfigurację i zapisywanie parametrów mikroskopu z automatyczną kalibracją wykonanych zdjęć, interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, rejestrację zdjęć w różnych formatach (JPG, .BMP., .TIFF…), nagrywanie filmów w formacie .avi, synchronizację obrazów – możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększania wszystkich obrazów, wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu, automatyczne lub ręczne dostosowanie parametrów wyświetlania obrazu na histogramie, nanoszenie na obraz opisów, wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time-Lapse) z możliwością ich analizy, zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni, zmiana głębi bitowej grafiki obrazu, pomiary morfometryczne, eksport wyników pomiarów do arkusz kalkulacyjnego MS Excel automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie ogniskowania, automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych nie mieszczących się w polu widzenia, moduł do analizy obrazu pozwalający automatycznie wykryć zdefiniowane obiekty, filtrować je według wybranych parametrów np. kształcie, wielkości oraz automatycznie klasyfikować na grupy. | Tak |  |
| 25 | Stacja sterująca ( procesor minimum i5-8400 , ram minimum 8GB, dysk SSD 256 oraz dysk HDD TB, zewnętrzna karta graficzna, monitor minim.um 24 cale). | Tak-podać |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 26. | Termin realizacji zamówienia do 60 dni roboczychod daty podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 27. | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak - podać |  |
| 28. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego                                                                                                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19

Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

Oferta na dostawę mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach.

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ………………………

zawarta w dniu  ………..2019 r. w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547,                         NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

Dyrektora - płk dr n. biol. Roberta Zdanowskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………… z siedzibą w …………….. przy ul. ……………., kod ………., REGON ……., NIP ……., …………….., reprezentowaną przez:

…………………………………..

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym ofertę z dnia ………….., którego kserokopia stanowi załącznik             Nr 1do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (ODiZZBWIHE w Puławach, ul. Lubelska 4).

- wartości związane z montażem, uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do …………... dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do ODiZZB WIHE w Puławach, ul. Lubelska 4, w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – P. ……………., tel. ……………., e-mail ……………..   dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

5.   Na wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia „Towaru” aż do chwili

przyjęcia przedmiotu danego zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6.   W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty,

kuriera, przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i

zaniedbania tych podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest

wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego

transport/przesyłkę.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) opóźnienia w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia w terminie 7 dni od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Sprawa nr: 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………					…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy					             Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |

Znak sprawy:  04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19	Załącznik nr 3 do umowy nr …………………

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. , kod 01-163, przy ul. Kozielskiej 4, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141719., zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Waldemar Giel, e-mail: iod@wihe.waw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

( dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

( wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

( przenoszenia danych,

( cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

( wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).