Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA/RNA z różnego rodzaju próbek 
w tym próbek SarsCov-2 ze ścieków

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA/RNA z różnego rodzaju próbek w tym próbek SarsCov-2 ze ścieków - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023 | TAK, podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 48 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży | Tak, podać |  |
| 2 | Automatyczny monitoring poprawności konfiguracji sprzętu przed izolacją oparty o system optyczny zapobiegający wystąpieniu błędów operatora | Tak, podać |  |
| 3 | System oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy | Tak, podać |  |
| 4 | Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji | Tak, podać |  |
| 5 | Podgrzewany blok elucyjny | Tak, podać |  |
| 6 | Nawigacja po menu na intuicyjnym ekranie dotykowym w systemie Windows, na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie - tablet przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych | Tak, podać |  |
| 7 | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji aparatu (możliwość regulacji ustawienia czasu działania) | Tak, podać |  |
| 8 | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat | Tak, podać |  |
| 9 | Aparat dostarczany z czytnikiem kodów kreskowych i 2D do skanowania próbek | Tak, podać |  |
| 10 | 2 Porty USB | Tak, podać |  |
| 11 | Waga max 40 kg | Tak, podać |  |
| 12 | Centrum serwisowe na terenie Europy | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość integracji funkcjonalnej z platformą pipetującą (normalizacja wyników, przygotowanie PCR), kontrolowanej przez wspólny system | Tak, podać |  |
| 14 | Wymiary max – 600 mm x 600mm x 350mm | Tak, podać |  |
| 15 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość ustalenia różnych objętości elucji dla każdej próbki, podczas jednego procesu izolacji | Tak, podać |  |
| 17 | Możliwość podłączenia i integracji aparatu do oceny ilości DNA/RNA | Tak, podać |  |
| 18 | Dostępność protokołu i obsługa dedykowanego zestawu do izolacji SarsCov-2 ze ścieków | Tak, podać |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………...

Podpis Wykonawcy